ООО «Зенит-Авто»

432028, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22/17

тел/факс (8422) 65-89-65, 65-58-65

e-mail: zenit-am@ulx.ru

Устройство для подрессоривания автотранспортных средств семейства УАЗ-452 (2206, 3962, 3303, 33036)

(Подрессорники)

О преимуществах, которое дает установка нашего устройства подрессоривания на Ваш автомобиль:

1. Увеличение грузоподъемности в 2,5-3 рада до 2,5 тонны

2.  Увеличение ресурса работы основных рессор

3. Исчезновение бокового крена автомобиля в загруженном состоянии при прохождении поворотов или при движении по пересеченной местности.

4.    В не загруженном состоянии мягкость задней подвески остается неизменной.

5. Стоимость комплекта на автомобиль вместе с установкой, практически равнозначна стоимости замены изношенных задних рессор.

6.  Простота в установке и обслуживании позволяет произвести установку и последующее техническое обслуживание самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

Предлагаемое устройство подрессоривания автомобиля состоит из комплектующих производимых в промышленных условиях с соблюдением всех установленных норм и требований к изделиям, предназначенным для автомобилестроения  (ГОСТ Р51585-2000 "Рессоры листовые для автомобильных транспортных средств. Общие технические условия.").

Состав комплекта:

| № | Наименование детали | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стремянка (в комплекте с гайкой, шайбой-гровером) | 4 шт |  |
| 2 | Кронштейн передний | 2 шт |  |
| 3 | Кронштейн задний | 2 шт |  |
| 4 | Проставка | 2 шт |  |
| 5 | Подушка (в комплекте с гайкой) | 4 шт |  |
| 6 | Пакет дополнительной рессоры (подрессорник) | 4 шт |  |

Дополнительный пакет рессор выполнен из отдельных рессорных листов разной длины с предварительным выгибом по радиусу, скрепленные хомутами и размещен над основной рессорой со стороны длинного листа последней. Для упора концов дополнительного пакета рессор имеются кронштейны с подушками (отбойниками), при этом между  подушками и концами дополнительного пакета рессор предусмотрен зазор.

За счет применения  дополнительного пакета рессорных листов разной длины с предварительным выгибом по радиусу уменьшается нагрузка на основную рессору путем перераспределения ее на устройство для подрессоривания, что позволяет увеличить жесткость и упругость подвески, тем самым, увеличивая ресурс работы основных рессор и уменьшая боковой крен автомобиля.  Наличие кронштейнов с подушками и зазора между подушками и концами дополнительного пакета рессор позволяет включать устройство для подрессоривания в работу только при дополнительном увеличении нагрузки на основную рессору и исключать его из работы подвески при отсутствии дополнительной нагрузки.

Стоимость комплекта 3950 руб.